# Posuvný systém Legend Slide

# pro prostor plný přirozeného světla

Štíhlá linie profilů pro maximální možné prosklení prvku, sklo umístěné přímo do rámu (o pohledové výšce pouhých 65 mm), snadná manipulace s posuvným křídlem díky novému systému kování a velké maximální rozměry – to je jen několik výhod systému posuvných dveří Legend Slide od Deceuninck.

Systém posuvných dveří Legend Slide je moderní řešení, které umožňuje vytvářet velké, stabilní, prosklené konstrukce všude tam, kde prostor a světlo hrají důležitou roli. Štíhlý design v duchu hliníkových systémů umožňuje velké prosklení, kterým získáme maximální osvětlení interiéru.

## Pohodlí a funkčnost

„Při vývoji nových produktů se snažíme navrhnout řešení s přidanou hodnotou jak z hlediska vzhledu, tak technických vlastností i udržitelnosti,“ říká Richard Vácha, technik ze společnosti Deceuninck. „Systém Legend Slide nabízí stabilní konstrukci, která umožňuje velké maximální rozměry prvku (šířku 4 000 mm a výšku 2 400 mm). Systém křídla a speciální kování zajišťují lehké ovládání křídel o hmotnosti až 150 kg. V pevné části je sklo osazeno přímo v rámu. To zajistí větší prosvětlení místnosti a dodává konstrukci lehkost,“ doplňuje.

Legend Slide díky použití izolačních trojskel a profilů o stavební hloubce 149 mm (rám) a 76 mm (křídlo) dosahuje velmi dobrých tepelněizolačních parametrů. Uw je až 0,77 W/m2K. Systém navíc umožňuje použít zasklení s vynikající zvukovou izolací a nastavuje nové standardy i v oblasti designu plastových oken.

## Design bez kompromisů

Systém posuvných dveří Legend Slide je navržen s důrazem na technické vlastnosti i design, který bude slušet každému interiéru. Ostré hrany, štíhlé linie a vnitřní zasklívací lišty spojené v pravém úhlu odpovídají současným trendům. Nutno dodat, že systém je plně kompatibilní s okenním a dveřním systémem Elegant a stylově k němu ladí.

V širokém sortimentu Legend Slide si zákazníci budou moci vybrat z 57 barevných odstínů s různou strukturou povrchu (hladkou, matnou, metalickou a strukturou dřeva) pro každý typ stavby.

## Bezpečnost je prioritou

Legend Slide díky speciální konstrukci z PVC profilů a ocelových výztuh poskytuje silnou ochranu proti vloupání. Uzamykací systém horizontálních a vertikálních prvků stejně jako možnost použití speciálních zámků, elektronických bezpečnostních prvků a vrstvených skel zajišťuje maximální bezpečnost i bezproblémové používání v prostoru plném přirozeného světla.

Deceuninck Group

Společnost Deceuninck byla založena v roce 1937. Dnes patří mezi 3 největší výrobce PVC a kompozitních profilů pro okna a dveře. Centrála sídlí v belgickém Hooglede-Gits. Deceuninck má 15 výrobních závodů, 21 skladů a distribučních center, která zajišťují servis a rychlou dodávku zákazníkům. Společnost se zaměřuje na spolehlivost, inovace a udržitelnost. Je kótována na bruselské burze Euronext („DECB“).

Deceuninck, spol. s r. o.

Česká pobočka byla založena roku 1993. Už 30 let tedy úspěšně působí na českém, slovenském a maďarském trhu. Zajišťuje zde prodej, marketing, technickou podporu a zákaznický servis profilových systémů Deceuninck pro okna a dveře (zejména novinky Elegant, včetně 100% recyklované profilové řady Phoenix) i stavebních systémů (jako jsou terasy z kompozitního materiálu Twinson či hliníkové fasádní obklady Premium).

Pro více informací, prosím, kontaktujte: Markéta Rejmonová, marketa@doblogoo.cz, +420 739547358